## Slide 1: Scarto quadratico medio
F. Barbarossa
F. Barbarossa

## Slide 2
DISTRIBUZIONI LIMITE
Si parla di distribuzioni limite nel momento in cui il numero di eventi considerati si avvicina all'infinito.

## Slide 3
Si vede abbastanza bene che all'aumentare del numero di misure che effettuiamo la distribuzione dei dati ottenuti si avvicina ad una curva continua, definita. La distribuzione limite è una costruzione teorica, che non può mai essere misurata esattamente: più misure facciamo e più il nostro istogramma si avvicina alla distribuzione limite.
Quando ciò si verifica, la curva continua è detta distribuzione limite.
La distribuzione limite è una costruzione teorica, che non può mai essere misurata esattamente: più misure facciamo e più il nostro istogramma si avvicina alla distribuzione limite.
Ma soltanto se noi fossimo in grado di effettuare un numero infinito di misure ed di utilizzare intervalli infinitamente stretti, allora otterremmo realmente la distribuzione limite stessa.

## Slide 4
Errore o scarto?
chiameremo ERRORE la differenza fra il valore VERO della grandezza e il valore misurato in date condizioni per mezzo di un dato STRUMENTO; chiameremo SCARTO la differenza fra il valore RITENUTO VERO della grandezza e il valore misurato in date condizioni per mezzo di un dato STRUMENTO.
Poiché il valore vero (esatto) non esiste, non esiste neppure l'errore, per cui la prima definizione è solo teorica; nella pratica, o meglio nelle applicazioni, alla parola errore si sostituisce la parola (con tutto il suo significato) scarto. Solitamente si ritiene vera la misura ottenuta con una serie di misure, ciascuna affetta da approssimazione, dalla quale si ricava un valore detto media.

## Slide 5
SCHEMA 1) errori grossolani. 2) errori sistematici. 3) errori casuali.
Non sappiamo se si verificano
Se si verificano non sappiamo quanto valgono
se si verificano e sappiamo quanto valgono, non sappiamo in quale verso (eccesso o difetto) agiscono.

## Slide 6
LA CURVA DI GAUSS In prima approssimazione la curva di Gauss rappresenta la frequenza con la quale si presentano gli errori casuali.
Il significato immediato della curva è: i valori più frequenti (cioè più probabili) si concentrano intorno al valore medio
Di conseguenza gli errori più piccoli sono più frequenti di quelli grandi.
Graficamente la curva ha la forma di una campana, è simmetrica, è asintotica rispetto all'asse orizzontale. La curva qui rappresentata non rappresenta un curva sperimentale, essa è soltanto il grafico di una funzione algebrica.
MISURE
10 20 25

## Slide 7
Supponiamo di misurare la distanza fra due punti: il righello ci dice che è di 22 cm. Poiché la curva è asintotica, potremmo pensare di ottenere valori come 3.000.000.000..... km. E' vero che la frequenza di un simile valore sarebbe quasi zero, ma tuttavia esisterebbe e con essa esisterebbe un errore elevato!
Un altro modo di usare la curva di Gauss è quello nel quale si rappresenta la probabilità p con la quale un certo valore (e quindi errore) può presentarsi. Riprendendo l'esempio in figura, possiamo dire (prima di andare a misurare!) che ho la probabilità dell'82 % di ottenere un valore (20) vicino al valore medio (errore minore) e del 14 % di ottenere un valore (10) lontano dal valore medio (errore maggiore)
Da ciò segue appunto che nelle applicazioni la curva deve essere adattata.
la probabilità p è misurata come area sottesa dalla curva, cioè compresa fra la curva e l'asse orizzontale
MISURE
MISURE
10 20 25

## Slide 8
Come si vede la curva di Gauss ha una grande importanza nella teoria degli errori, nella statistica, nel calcolo delle probabilità.
Effettuate le misure riporto sulle ascisse le misure: se la loro distribuzione è simile a quella della curva di Gauss, significa che abbiamo operato correttamente.
MISURE
MISURE
10 20 25

## Slide 9
SCARTO QUADRATICO MEDIO
come si adopera la curva di Gauss? A cosa serve il valore medio? Che fine fanno gli scarti?
la teoria degli errori non fornisce certezze, ma probabilità di non superare un certo errore
Ora la riprendiamo per vederne l'interpretazione applicativa.
Interpreteremo la curva in due modi fra loro complementari:
1. come curva di frequenza misurata come quota sull'asse f;
2. come curva di probabilità p misurata come area sottesa dalla curva

## Slide 10
SCARTO QUADRATICO MEDIO
1. curva di frequenza: il valore medio  è quello che si presenta con frequenza maggiore, quindi è il valore più probabile.
2. curva di probabilità: l’area compresa tra la curva, l’asse dei valori e le verticali che intercettano i punti di flesso, corrisponde al 68,3% dell’area totale racchiusa dalla curva e dall’asse delle ascisse.
Ne consegue che il 68,3% delle misure effettuate cade nell’intervallo  -  e  + 
 = media deviazione standard