## Slide 1
Interazione delle radiazioni non ionizzanti con i tessuti biologici
Di
Siervo Beatrice
Corso di Ottica Quantistica
Prof. Danilo Giulietti
10/07/2002

## Slide 2
Introduzione
Elementi di fisica dei campi elettromagnetici
Interazione dei campi elettromagnetici con la materia vivente
Dosimetria
Effetti biologici dei campi a bassa e ad alta frequenza
Cenni sulla normativa italiana
Conclusioni

## Slide 3
Elementi di fisica dei campi elettromagnetici
Campo elettrico : grandezza fisica attraverso la quale descriviamo una regione dello spazio le cui proprietà sono perturbate dalla presenza di una distribuzione di carica elettrica
Differenza di potenziale V : lavoro compiuto dal campo elettrico sull’unità di carica
Corrente elettrica : flusso ordinato di cariche elettriche

## Slide 4
Densità di corrente :
V=RI
Legge di Ohm :

## Slide 5
Potenza : quantità di energia trasferita nell’unità di tempo dal campo elettrico alle cariche in movimento
(W)
Effetto Joule : conversione dell’energia elettrica in calore in un conduttore
Campo magnetico : regione dello spazio dove si manifestano forze sui dipoli magnetici e sui conduttori percorsi da correnti elettriche
Induzione magnetica:
Onde elettromagnetiche :

## Slide 6
Spettro del campo elettromagnetico

## Slide 7
Campo reattivo e campo radiativo
Campo reattivo: campo presente vicino la sorgente; dipende dalla distribuzione di cariche e di correnti sulla sorgente , che a loro volta dipendono dalla geometria della stessa e dalle proprietà elettriche dei suoi componenti
Il campo reattivo è confinato nei pressi della sorgente in un volume che si estende fino a distanze dell’ordine di frazioni di usualmente

## Slide 8
Nella zona di campo reattivo e le ampiezze E ed H non sono legate da un rapporto Il campo elettrico e magnetico hanno configurazioni molto complesse costante, né esiste una maniera semplice di dedurre l’una dall’altra
Per quanto riguarda i campi radiativi bisogna distinguere tra zona di campo vicino (zona di Fresnel) e zona di campo lontano (zona di Fraunhofer)
Sia la maggiore delle due quantità : i punti distanti dalla sorgente più di definiscono la zona di campo lontano mentre quelli a distanza minori di appartengono alla zona di campo vicino
Nella zona di campo vicino se le dimensioni dell’intero sistema radiante sono grandi (rispetto a ),le onde emesse dai singoli elementi in cui può pensarsi composto il radiatore,arrivano nel punto di osservazione con sfasamenti diversi e danno luogo ad un campo risultante,il quale, a seguito di fenomeni di interferenza può mostrare rapide e rilevanti variazioni di ampiezza in punti tra loro vicini ( distanti , o meno)

## Slide 9
Nella zona di campo lontano:
il rapporto tra le ampiezze E ed H è costante
nel vuoto è circa 377  .
E, H e la direzione di propagazione costituiscono una terna destrorsa
L’intensità di un’onda sferica decresce come all’aumentare di r
E ed H decrescono come
Poter dire di essere nella zona di campo vicino o lontano dipende oltre che dalla distanza r dalla sorgente (o meglio, dal rapporto fra distanza e lunghezza d’onda ) anche dalle dimensioni di questa,sempre in rapporto alla lunghezza d’onda.

## Slide 10
Interferenza e risonanza
A causa di questi fenomeni, un campo incidente non particolarmente intenso può provocare rinforzi e concentrazioni (hot spots) all’interno del corpo che possono dar luogo a situazioni di rischio anche quando i valori medi non sono tali da superare il valore di sicurezza.

## Slide 11
Interazione dei campi EM con la materia vivente
Meccanismi di interazione
Gli organismi viventi esposti ai campi EM interagiscono con essi assorbendone energia.
( conducibilità ): parametro che caratterizza un materiale come conduttore di elettricità.

## Slide 12
Momento di dipolo:
I dipoli possono risultare dall’applicazione di un campo elettrico oppure possono preesistere all’applicazione del campo
In presenza di campo elettrico i dipoli permanenti tendono a disporsi parallelamente ad esso

## Slide 13
Altro meccanismo di polarizzazione è la polarizzazione di carica spaziale dovuto alla presenza di ostacoli (quali membrane isolanti, barriere di potenziale) che si oppongono al libero fluire dei portatori di carica all’interno del materiale
Esprime il contributo dei dipoli alla costante dielettrica
Corrente di conduzione dovuta ai dipoli

## Slide 14
Campo incidente: campo che sarebbe presente nella zona di spazio di interesse in assenza del corpo materiale
Campo interno: campo realmente presente all’interno del corpo ed è la somma del campo incidente e di quello dovuto all’insieme delle corrente e alla ridistribuzione di cariche elettriche prodotte dal campo incidente all’interno del corpo e della sua superficie
Campo interno  Campo incidente
Il fattore di proporzionalità cambia da punto a punto dipendendo dalle proprietà elettriche del corpo e dalla sua geometria

## Slide 15
Fenomeno
Energia di attivazione (eV)
Frequenza corrispondente (HZ)
Rottura del legame idrogeno
0.08-0.2
231013-4.81013 IR
Cambio reversibile di conformazione delle proteine
0.4
1014 IR
Rottura del legame covalente
5
1.21015 UV
ionizzazione
10
2.41015 UV
Per frequenze  300 GHz l’interazione dei campi EM con i sistemi materiali non può produrre variazioni permanenti di struttura atomica o molecolare perché il valore del salto energetico necessario è di gran lunga superiore all’energia del fotone ( ).Per quello che si può ottenere è l’eccitazione degli stati traslazionali, rotazionali e al limite , vibrazionali delle particelle.
Radiazioni non ionizzanti

## Slide 16
Proprietà dielettriche dei tessuti umani
La definizione di costante dielettrica relativa complessa può essere fatta discendere dall’equazione di Ampere-Maxwell:
dove è la densità di corrente di cariche libere e la densità di flusso elettrico. Sotto le seguenti ipotesi:
Il materiale con cui si ha a che fare deve essere un dielettrico (eventualmente) con perdite, condizione verificata da tutti i tessuti biologici.
Non devono essere presenti correnti elettriche impresse
Si deve essere in regime armonico sinusoidale
L’equazione precedente può essere scritta nella forma

## Slide 17
Materiali dielettrici senza perdite
Materiali dielettrici con perdite ohmiche
Materiali con perdite dielettriche

## Slide 18
Materiali con perdite dielettriche e ohmiche

## Slide 19
Proprietà dielettriche primarie
Andamento della lunghezza d’onda della radiazione EM nel mezzo materiale
Profondità di penetrazione

## Slide 20
Caratteristiche elettriche dei tessuti biologici
Al posto della conducibilità elettrica vengono usate due quantità ad essa proporzionali
fattore di perdita
tangente di perdita
Nei tessuti biologici, l’elemento di maggior significato per le loro proprietà elettriche è l’acqua che costituisce il 70% del peso del corpo umano. È logico quindi che le caratteristiche elettriche dei vari tessuti biologici siano perfettamente correlate con la percentuale di acqua in essi contenuta.

## Slide 21
Possiamo classificare i tessuti biologici in:
Tessuti ad altissimo contenuto di acqua (90% o più di acqua): sangue , liquido cerebrospinale e altri liquidi organici.
Tessuti ad alto contenuto di acqua (circa l’80% di acqua) : pelle, muscolo, cervello,e organi interni,quali reni fegato milza ecc.
Tessuti a basso contenuto di acqua (acqua circa 50% e meno): grasso, tendini e ossa.

## Slide 22
L’andamento di r e di  del tessuto muscolare sono, a pari frequenza, più elevate di circa un ordine di grandezza rispetto a quelle del tessuto adiposo.
Questo comportamento è conseguenza del fatto che, i fenomeni di polarizzazione e di conduzione sono fortemente determinati dal contenuto di acqua e che il tessuto muscolare ha una percentuale di acqua molto maggiore di quella presente nel tessuto adiposo.

## Slide 23
Propagazione e assorbimento dei campi EM nei tessuti
Quando un’onda EM incide sull’interfaccia fra due mezzi materiali di caratteristiche elettromagnetiche diverse, una parte dell’energia viene riflessa mentre l’altra trasmessa. Se il mezzo è un materiale con perdite, l’onda, mentre si propaga, cede una parte della sua energia e si attenua.
La potenza trasportata dall’onda decresce esponenzialmente secondo la legge:
in cui rappresenta la densità di potenza iniziale (cioè, alla coordinata ) dell’onda che penetra nel mezzo materiale

## Slide 24
A parte le altissime frequenze (intorno e sopra i 10 GHz),per le quali la penetrazione è scarsissima , l’onda propagandosi nel mezzo materiale, può arrivare alla superficie di separazione fra i tessuti di natura diversa e venire riflessa.Arrivando dall’esterno l’onda incontra vari tipi di tessuto ,tipicamente si ha : pelle ,grasso, muscolo ed eventualmente tessuto osseo .Possono verificarsi variazioni di intensità alle varie interfacce.Le onde incidente e riflessa ,sovrapponendosi possono dar luogo a fenomeni complessi di interferenza ai quali possono accompagnarsi assorbimenti concentrati in corrispondenza ad alcune interfacce .Alcuni strati possono risultare di spessore tale da provocare fenomeni di risonanza a frequenze particolari.

## Slide 25
Dosimetria nei campi elettromagnetici
La dosimetria quantifica l’interazione tra un campo elettromagnetico e un corpo biologico ad esso esposto.
Il problema della dosimetria dei campi EM non ionizzanti consiste nella:
quantificazione della potenza assorbita da un organismo biologico immerso in un campo EM;
determinazione della distribuzione di tale potenza nell’organismo esposto.

## Slide 26
Poiché la densità e il campo elettrico dipendono dal tipo di tessuto e l’uomo non è costituito da un corpo omogeneo, il SAR medio deve essere calcolato integrando la relazione sopra scritta:
Il problema della dosimetria può essere ricondotto al calcolo di un parametro riassuntivo denominato SAR (specific absorption rate), che esprime la potenza per unità di massa ed è dato dalla seguente espressione:

## Slide 27
IL SAR medio è un parametro di particolare importanza,in quanto è ciò che viene misurato sperimentalmente. Esso fornisce la quantità di calore rilasciata dal corpo e dà quindi un’idea della sollecitazione termica a cui l’organismo è sottoposto.
La crescita della temperatura risultante da un dato termico non è legata soltanto alla potenza assorbita :essa dipende dai meccanismi fisiologici di termoregolazione e dalle condizioni psicometriche (temperatura ambiente ecc.) e quindi non è semplicemente proporzionale al SAR medio
Purtroppo, a differenza delle radiazioni ionizzanti non esiste un legame semplice tra densità di potenza incidente e potenza assorbita : la conoscenza dell’intensità e della polarizzazione del campo esterno non danno informazione diretta sugli stessi parametri relativi al campo interno.

## Slide 28
I risultati della sperimentazione animale non sono direttamente utilizzabili per l’uomo in quanto,la configurazione di campo interno dipende fortemente dalla forma e dalle dimensioni dell’oggetto assorbitore.
In tal caso sono stati sviluppati materiali sintetici che simulano i tessuti biologici per quanto concerne l’assorbimento di energia EM.
Appare evidente quindi, la necessità di realizzare modelli teorici che consentano di legare il campo generato all’interno di un oggetto biologico al campo EM incidente e alle caratteristiche fisico-geometriche dell’oggetto stesso , così da poter effettuare previsioni di assorbimento ed estrapolazioni di dati raccolti nella sperimentazione sugli animali.

## Slide 29
Effetto biologico, danno
Effetto biologico : variazione fisiologica notevole o rilevabile in un sistema biologico in seguito all’esposizione alle onde elettromagnetiche
Effetto di danno : si verifica quando l’effetto biologico è al di fuori dell’intervallo in cui l’organismo può naturalmente compensarlo ; ciò porta a qualche condizione di detrimento della salute
Alcuni effetti biologici possono essere innocui, altri conducono a danni per la salute

## Slide 30
Effetti biologici dei campi elettromagnetici
Rispetto al campi elettrico i tessuti biologici possono comportarsi come conduttori o come dielettrici, a seconda della frequenza dei campi, della conducibilità e della costante dielettrica che li caratterizza;
fino a 100KHz i tessuti possono essere considerati come buoni conduttori ;
fino a tali frequenze il campo elettrico non penetra significativamente all’interno dei tessuti e l’organismo esposto si comporta come un oggetto omogeneo perfettamente conduttore sulla superficie del quale viene indotta una distribuzione di carica elettrica;
La variazione nel tempo di tale distribuzione genera la presenza di correnti elettriche all’interno del corpo umano la cui densità è proporzionale alla frequenza e all’ampiezza del campo elettrico

## Slide 31
La quantità e la distribuzione di energia elettromagnetica assorbita da un organismo dipendono da numerosi fattori quali:
1.Caratteristiche del campo di radiazioni (intensità, potenza, polarizzazione);
2.Orientamento e dimensioni geometriche del corpo;
3. Proprietà dei tessuti investiti dall’onda.
Per quanto riguarda l’interazione dei campi RF e MF, i materiali biologici possono essere considerati come materiali dielettrici omogenei con perdite

## Slide 32
Sotto l’azione del campo E.M le molecole dotate di un momento di dipolo elettrico tendono ad orientarsi nella direzione del campo elettrico, mentre quelle dotate di un momento magnetico tendono ad orientarsi come il campo magnetico
Essendo il campo EM oscillante i dipoli elettrici e magnetici sono sottoposti a vibrazioni forzate .
Il massimo assorbimento di energia nel tessuto si ha quando il campo oscilla con la stessa frequenza naturale dei dipoli.
L’ energia di rotazione e vibrazione acquistata dalle molecole si converte in energia termica riscaldando il tessuto irradiato.

## Slide 33
La descrizione quantativa delle modalità di deposito dell’energia EM risulta molto complessa
Da un punto di vista qualitativo l’assorbimento riferito al corpo umano può essere diviso in quattro zone, in funzione della frequenza caratteristica dell’onda elettromagnetica
1. subrisonanza:<30MHz;si ha un assorbimento superficiale lungo il tronco con dipendenza di tipo quadratico
2.risonanza : 30MHz-300MHz: sono possibili assorbimenti per corpo intero e fino a 4ooMHz per parti di esso come la testa (in questa zona si ha il massimo assorbimento)
3.zona dei punti caldi : 400MHz-2GHz;si ha un assorbimento localizzato per densità di 100 ;l’assorbimento diminuisce all’aumentare della frequenza con dipendenza di tipo 1/f;
4.zona di assorbimento superficiale :>2GHz ;si ha assorbimento con aumento di temperatura solo superficiale
La quantità di energia assorbita dall’organismo è legata alla taglia della persona esposta e all’orientamento del corpo. Ad es. per un uomo di altezza di 1.74 m l’assorbimento più elevato si ha quando la direzione del campo elettrico è parallela all’asse maggiore del corpo umano e ad una frequenza pari a 70MHz

## Slide 34
Jurgen Bernhart ha dimostrato che per i campi ELF la totalità degli effetti acuti (semplici fastidi o paralisi cardiaca) è dovuta all’intensità di corrente J indotta dai campi EM nei tessuti degli organismi esposti.Secondo il ricercatore i campi ELF producono una stimolazione delle cellule nervose e muscolari
Gli effetti acuti che si verificano a livelli bassi di esposizione sono:
1.interferenze nella percezione sensoriale a livello oculare (percezioni di lampi luminosi e colorati detti fosfeni
2.Sensazione di pizzicore
A livelli di esposizione elevati le correnti indotte possono causare :
1.Extrasistole cardiache
2.Contrazioni muscolari
3.Fibrillazione ventricolare
4.Sensazione di calore
Un intenso campo magnetico statico (frequenza prossima a zero) può causare vertigini o nausea ad una persona che si muova in esso
C
A
M
P
I
E
L
F

## Slide 35
Da studi sperimentali fatti mediante l’uso di fantocci che simulavano gli organismi umani e mediante calcoli numerici si è trovato che le correnti indotte da E e da H risultano proporzionali alla frequenza a alla intensità dei campi stessi.Le costanti di proporzionalità dipendono dalle condizioni di esposizione, dalla localizzazione dell’organo interessato e dalle sue caratteristiche elettriche
f=frequenza Hz
E = campo elettrico
K = fattore di forma tiene conto dell’orientamento del corpo e della zona del corpo all’interno della quale viene valutata la densità di corrente
r il raggio della sfera usata per la simulazione
B induzione magnetica

## Slide 36
Le principali sorgenti di campi EM di tipo ELF sono:
1. Campo elettrico terrestre f= 0.001Hz, E= , B =
2. Trazione elettrica ferroviaria
3. Trasporto energia elettrica in alta tensione f=50 Hz
4. Elettrodomestici per la casa
5. Computer
Studi sperimentali hanno verificato l’influenza del campo magnetico sulla produzione di melatonina, ormone che sembrerebbe avere un effetto antitumorale
Dall’analisi dei risultati sperimentali per campi EM variabili (4Hz<f<1KHz ) risulta che nessun effetto acuto si manifesta con valore di soglia< .Tale valore è stato assunto dall’INIRC come base per i limiti di sicurezza,mentre per le persone professionalmente esposte il valore si sicurezza è :
Per quanto riguarda il campo magnetico statico si è trovato che non ci sono effetti nocivi fino a 2T; L’INIRP ritiene che il limite per esposizioni professionali possa essere fissato a 200mT ,ma per esposizioni >8 ore si può raggiungere un massimo di 2T

## Slide 37
Campi elettromagnetici ad alta frequenza
Per quanto riguarda l’interazione del corpo umano dei campi 1MHz<f<10GHz essa consiste nell’assorbimento dell’energia elettromagnetica .Tale energia viene dissipata sotto forma di calore .Questo riscaldamento indotto nei tessuti può provocare effetti legati alla termoregolazione:
Riduzione delle capacità mentali o fisiche
Influenzare lo sviluppo fetale e la fertilità maschile
Indurre cataratta
Per campi f>10GHz i campi EM vengono asssorbiti dalla superficie della pelle; perché si verifichino danni occorre una densità di potenza >1000 valori presenti nelle immediate vicinanze dei radar dove però è vietata la presenza di persone

## Slide 38
I principali fattori che influiscono sull’assorbimento dell’energia e sulle risposte biologiche sono per quanto riguardano i parametri della sorgente elettromagnetica :
Frequenza
Polarizzazione
Densità di potenza
Situazione di campo ( vicino o lontano)
Potenza
Per quanto riguarda i parametri biologici:
Età e sesso
Condizioni di salute
Proprietà dielettriche del tessuto
dimensioni
Per quanto riguarda i parametri ambientali:
Durata di esposizione
Esposizione parziale o a corpo intero
Superfici riflettenti circostanti

## Slide 39
Le principali sorgenti di campi EM ad alta frequenza sono:
Macchine per riscaldamento industriale (trasformazione in calore dell’energia elettrica)
Apparati per telecomunicazioni(ponti radio, radio,televisione)
Sistemi radiomobili:ricetrasmittenti veicolari ,telefoni cellulari
Sorgenti domestiche: forni a microonde, televisori, telefoni mobili (cordless), sistemi di allarme;
applicazioni biomedicali (diagnostiche ,terapeutiche)

## Slide 40
Cenni sulla normativa italiana
La normativa si applica solo alla popolazione in generale e si riferisce esclusivamente agli impianti fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza 100KHz-300GHz.
L’articolo 4 introduce la raccomandazione a mantenere i valori di campo elettromagnetico a livelli più bassi possibile ,compatibilmente con la qualità del servizio e comunque non inferiore ai limiti fissati.
Per gli edifici dove è prevista una permanenza superiore alle 4 ore ,ossia nei centri abitati, sono ridotti drasticamente da 6V/m per il campo elettrico, 0.016 A/m per il campo magnetico, 0.1W/m2 per la densità di potenza.

## Slide 41
Conclusioni
In base a quanto abbiamo visto l’utilizzo di alcuni apparecchi e l’esporsi ad essi potrebbe causare un rischio per la nostra salute. Per ridurre i rischi dovremmo cercare di adottare comportamenti cautelativi , evitando le esposizioni pericolose o riducendole.